## Slide 1: Protocoles d’authentification
Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Béni Mellal
Master STRI
Mini Projet :
Plan
Sécurité
TACACS
RADUIS
Kerberos
Configuration de AAA
Réglage AAA sur un moyen de conexion
01
02
04
05
Liste de protocoles AAA
Mise en place du modéle AAA sur un matériel CISCO
EAP
LDAP
PAP
Protocoles AAA
Introduction
Authentication
Authorization
Accounting
03
Protocoles utilisés avec AAA

## Slide 2: Plan 01 02 04 05
Sécurité
TACACS+
Kerberos
RADIUS
Configuration de AAA
Réglage AAA sur un moyen de conexion
Liste de protocoles AAA
Mise en place du modéle AAA
EAP
LDAP
PAP
Protocoles AAA
Introduction
Authentication
Authorization
Accounting
03
Protocoles utilisés avec AAA

## Slide 3: Introduction
01
Les systèmes de sécurité distribuée qui sécurisent les réseaux et les services réseau contre les accès non autorisés sont généralement déployés dans de grandes entreprises.
Sécurité
Notes: Il est possible de contrôler les résaux qui se connecte au réseau et de définir ce que les utilisateurs sont autorisés à faire.

## Slide 4: Les systèmes de sécurité distribuée qui sécurisent les réseaux et les services réseau contre les accès non autorisés sont généralement déployés dans de grandes entreprises.
Introduction
1
Notes: 2- Ceci permet en outre de conserver une piste d’audit de l’activité des utilisateurs.
3- La méthode la plus simple d'authentification d'accès à distance consiste à configurer une combinaison d'identifiant et de mot de passe sur la console

## Slide 5: AAA
Introduction
De nombreux types d'authentification peuvent être effectués sur un appareil
Protocoles AAA
Authentication, Authorization et Accounting
2
Notes: chaque méthode offre différents niveaux de sécurité

## Slide 6: Protocoles AAA 02
Authentication, Authorization et Accounting
3
Notes: Les protocoles AAA ont permis d'authentifier les utilisateurs de manière plus sécurisée,

## Slide 7: AAA
AAA est un protocole de sécurisation des équipements dont les trois lettres signifient
Protocoles AAA
4
Notes: AAA peut contrôler leur accès aux ressources de manière plus fine et de collecter des informations détaillées sur leur utilisation

## Slide 8: AAA
AAA est un protocole de sécurisation des équipements dont les trois lettres signifient :
Protocoles AAA
Authorization
Accounting
Authentication
4

## Slide 9: AAA
Les utilisateurs et les administrateurs doivent prouver leur identité avant d'accéder au réseau et aux ressources du réseau. L'authentification peut être établie à l'aide de combinaisons de nom d'utilisateur et de mot de passe
Authentication
Protocoles AAA
Serveur AAA
Routeur AAA
Client
1
2
4
3
5
Notes: exemple : "Je suis l'utilisateur 'étudiant' et je connais le mot de passe pour le prouver

## Slide 10: AAA
Authentication
Serveur AAA
Routeur AAA
Client
1
2
4
3
Protocoles AAA
6
Notes: 1- Le client établit une connexion avec le routeur.
2- Le routeur AAA demande à l'utilisateur un nom d'utilisateur et un mot de passe.
3- Le routeur authentifie le nom d'utilisateur et le mot de passe à l'aide d'un serveur AAA.
4- L'utilisateur reçoit un accès au réseau sur la base d'informations sur le serveur AAA distant.

## Slide 11: AAA
Authorization
Une fois l'utilisateur authentifié, les services d'autorisation déterminent les ressources auxquelles l'utilisateur peut accéder et les opérations que l'utilisateur est autorisé à effectuer.
Protocoles AAA
Serveur AAA
Routeur AAA
Client
3
2
1
7
Notes: exemple est "L'utilisateur 'étudiant' peut accéder au serveur hôte XYZ en utilisant SSH uniquement."

## Slide 12: AAA
Authorization
Protocoles AAA
Serveur AAA
Routeur AAA
Client
3
2
1
8
Notes: 1- Lorsqu'un utilisateur a été authentifié, une session est établie entre le routeur et le serveur.
2- Le routeur demande l'autorisation au serveur AAA pour le service demandé par le client.
3- Le serveur AAA renvoie un PASS/FAIL pour l'autorisation.

## Slide 13: AAA
La comptabilité enregistre ce que fait l'utilisateur, y compris ce qui est consulté, la durée d'accès à la ressource et toutes les modifications apportées. La comptabilité assure le suivi de l'utilisation des ressources réseau.
Accounting
Protocoles AAA
Serveur AAA
Routeur AAA
Client
2
1
9
Notes: exemple est "L'utilisateur 'étudiant' a accédé au serveur hôte XYZ en utilisant SSH pendant 15 minutes."

## Slide 14: AAA
Accounting
Protocoles AAA
Serveur AAA
Routeur AAA
Client
2
1
Authentification :
Who are you ?
Authorization :
How much can you spend ?
Accounting :
What did you spend it on?
10
Notes: Lorsqu'un utilisateur a été authentifié, le processus de comptabilisation AAA génère un message de démarrage pour commencer le processus de comptabilisation.
Lorsque l'utilisateur a terminé, un message d'arrêt est enregistré et le processus de comptabilisation se termine.

## Slide 15
Protocoles AAA
Authentification :
Who are you ?
Authorization :
How much can you spend ?
Accounting :
What did you spend it on?
11
Notes: de questions d'identification et de réponse, de cartes à jeton et d'autres méthodes. Par exemple : "Je suis l'utilisateur 'étudiant' et je connais le mot de passe pour le prouver.«

## Slide 16: Protocoles utilisés avec AAA
EAP,LDAP,PAP
03
EAP
12
Notes: Maintenant que nous avons exploré les bases des protocoles AAA,
Et on passe à la partie suivante :

## Slide 17
Protocoles utilisés avec AAA
EAP (Extensible Authentication Protocol) est un protocole pour les réseaux sans fil qui étend les méthodes d'authentification utilisées par le protocole point à point ( PPP ).
EAP
transfère les informations d'authentification entre l'utilisateur et la base de données ou le serveur de l'authentificateur.
13
Notes: Pour débuter, Nous allons examiner le protocole EAP de près.
qui fait une négociation sécurisée des clés entre le client et le serveur d'authentification

## Slide 18
Protocoles utilisés avec AAA
EAP
transfère les informations d'authentification entre l'utilisateur et la base de données ou le serveur d’authentificateur.
Authentificateur
Client
Un utilisateur demande une connexion à un réseau sans fil via un point d'accès
Le serveur d'authentification demande à l'AP une preuve de la validité des informations d'identification.
L'AP obtient la vérification et la renvoie au serveur d'authentification.
L'utilisateur est connecté au réseau comme demandé.
1
2
3
4
5
14
Notes: Fonctionnement du protocole EAP

## Slide 19
Le processus EAP fonctionne comme suit :
demande une connexion
Protocoles utilisés avec AAA
EAP
Authentificateur
Client
demande des données d'identification à l'utilisateur
demande preuve de la validité des informations d'identification.
Obtient la vérification et la renvoie au serveur d'authentification.
L'utilisateur est connecté au réseau comme demandé.
1
2
3
4
5
Authentificateur
EAP-TLS
EAP-TTLS
LEAP
PEAP
CAPWAP
15
Notes: EAP offre une flexibilité pour l'authentification en prenant en charge différents mécanismes

## Slide 20
EAP-TLS
EAP
Protocoles utilisés avec AAA
EAP-TTLS
LEAP
PEAP
16
Notes: Il existe plus de 40 méthodes EAP , les méthode couramment utilisés

## Slide 21
Protocoles utilisés avec AAA
EAP-TLS
EAP-TTLS
LEAP
PEAP
TLS (Transport Layer Security)
ou sécurité de la couche transport qui fait un Authentification avec un certificat électronique
17
Notes: 1-EAP-TLS génère de manière aléatoire des clés qui sécurisent les communications entre le point d'accès et le client WLAN.
Clés : WEP (Wired Equivalent Privacy

## Slide 22
Protocoles utilisés avec AAA
EAP-TLS
EAP-TTLS
LEAP
PEAP
Comme EAP-TLS, EAP-TTLS offre une méthode de sécurité étendue avec une authentification mutuelle basée sur des certificats.
TTLS (Tunneled Transport Layer Security)
17
Notes: EAP-TTLS permet aux WLAN de réutiliser en toute sécurité les bases de données d'authentification des utilisateurs

## Slide 23
Protocoles utilisés avec AAA
EAP-TLS
EAP-TTLS
LEAP
PEAP
LEAP (Lightweight EAP)
Cisco a créé ce type d'authentification EAP propriétaire pour l'authentification mutuelle des clients et des serveurs sur ses WLAN.
17
Notes: Envoie au client un défi aléatoire et le client renvoie un mot de passe haché.

## Slide 24
Protocoles utilisés avec AAA
EAP-TLS
EAP-TTLS
LEAP
PEAP
PEAP (Protected EAP)
PEAP a été créé comme une version plus sécurisée de LEAP. Comme EAP-TTLS, PEAP authentifie les clients à l'aide de certificats côté serveur .
P
A
D
L
Lightweight
Directory
Access
Protocol
17
Notes: PEAP, c'est une procédure pour authentifier un client sur un réseau.
n'est pas une méthode de chiffrement
Passons maintenant au protocole LDAP

## Slide 25
Protocoles utilisés avec AAA
P
A
D
L
Lightweight
Directory
Access
Protocol
18
Notes: Le serveur traite les demandes d’authentification en accédant à une base de données externe comme un annuaire LDAP ou une base de données SQL .

## Slide 26
est un protocole standard permettant de gérer des annuaires, c'est-à-dire d'accéder à des bases d'informations sur les utilisateurs d'un réseau par l'intermédiaire de protocoles TCP/IP.
Protocoles utilisés avec AAA
P
A
D
L
Un système comme LDAP est crucial pour la création de structures hiérarchiques. Comme cela nous permettra de stocker, d'administrer et de sauvegarder correctement les informations de tous les équipements et sera également en charge de la gestion de tous les utilisateurs et actifs.
Server port 389 pour LDAP standard
Server port 636 pour LDAP sur SSL
19

## Slide 27
Protocoles utilisés avec AAA
P
A
D
L
Permet de stocker, d'administrer et de sauvegarder correctement les informations et protéger les données de l’annuaire
Pour une meilleure sécurité LDAP, l'ajout du cryptage SSL/TLS est fortement suggéré.
20
Notes: LDAP fait :
l’authentification pour se connecter au service
contrôle d’accès au données
chiffrement des communications

## Slide 28
Protocoles utilisés avec AAA
Pour une meilleure sécurité LDAP, l'ajout du cryptage SSL/TLS est fortement suggéré.
Types d'authentification LDAP
Anonyme
Certificats sur SSL
Root DN
21
Notes: LDAP propose plusieurs types d’authentification :

## Slide 29
Protocoles utilisés avec AAA
Types d'authentification LDAP
Anonyme
Certificats sur SSL
Root DN
Bind Request
LDAP Client
LDAP Server
Bind Result
Operation Request
Operation Result
Fin de session (Unbind)
Déconnexion
22
Notes: LDAP propose plusieurs types d’authentification :
Anonyme : accès sans authentification
Certificats sur SSL : échange clé publique/privée
Root DN (Distinguished Name) : accès administrateur

## Slide 30
Protocoles utilisés avec AAA
Le processus LDAP fonctionne comme suit :
Bind Request
LDAP Client
LDAP Server
Bind Result
Operation Request
Operation Result
Fin de session (Unbind)
Modify
Delete
Search & Compare
Add
Unbind
Bind
Déconnexion
23
Notes: 1-client LDAP demande de conexion au serveur LDAP pour l'authentification.
2-renvoyée résultat d'authentification c-à-d l'existence de l’identifiant dans l'annuaire LDAP .
3-Client LDAP effectuer un opérations
4-reponse de l’opération
5- abondon session
6- deconnexion

## Slide 31
Protocoles utilisés avec AAA
Modify
Delete
Search & Compare
Add
Unbind
Bind
Opérations de LDAP
Search :
Modify :
24
Notes: Les opérations de base d’LDAP :
Bin : cette opération se présente et la valide et la révise en conséquence
Add : Il met à jour les nouvelles entrées (uniques).
Unbind : l'opération de détachement mettra fin à la connexion serveur-client.
Search : trouver un enregistrement particulier et comparer avec d'autres valeurs.
Modify : L'édition des informations est effectuée à l'aide de cette opération.
Delete : supprimées les entrées qui ne sont plus nécessaires.

## Slide 32
Protocoles utilisés avec AAA
Exemples :
Search :
Modify :
dc=stri,dc=com
ou=people
ou=Machines
cn=Alice
cn=Bob
cn=téléphones
cn=PC’s
25

## Slide 33
Protocoles utilisés avec AAA
Arborescence de l'annuaire LDAP :
dc=stri,dc=com
ou=people
ou=Machines
cn=Alice
cn=Bob
cn=téléphones
cn=PC’s
Dn : cn=bob,ou=people,dc=stri,dc=com
Exemples :
Search :
Modify :
Exemple :
26
Notes: LDAP présente les informations sous forme d'une arborescence d'informations hiérarchiques
appelée DIT (Directory Information Tree),
Ces informations, appelées les entrées (ou DSE, Directory Service Entry),
sont représentées sous forme de branches.
Les attributs classiques de LDAP :
Dc : domain component ou nom de domaine
Ou : organisational unit ou unité d’organisation
cn : common name ou nom commum
Un serveur LDAP peut gérer plusieurs arbres

## Slide 34
Protocoles utilisés avec AAA
Exemple :
PAP
27
Notes: Configuration contient des informations sur les modules, le schéma, les classes d’objets intégrées par défaut.

## Slide 35
(Password Authentication Protocol) est un protocole d'authentification pour PPP(Point to Point protocol). Les données sont transmises en texte clair sur le réseau ce qui le rend par conséquent non sécurisé.
Protocoles utilisés avec AAA
PAP
Exemple :
28
Notes: Finalement le protocol PAP

## Slide 36
PAP
Protocoles utilisés avec AAA
PAP est également utilisé pour décrire l'authentification par mot de passe dans d'autres protocoles tels que RADIUS et Diameter .
Remote router
Central-site router
Username & Password
Accept/Reject
1
2
28
Notes: En va voire maintenant la fonctionnement de PAP

## Slide 37
Protocoles utilisés avec AAA
routeur distant
Routeur du site central
Username & Password
Accept/Reject
2
1
PAP
Fonctionnement du protocole PAP
29
Notes: 1 - envoie le nom d'utilisateur et le mot de passe
2 – vérifie et accepte ou rejeter les informations d'identification

## Slide 38: 04
TACACS+
Liste de protocoles AAA
RADIUS
et
Kerberos
,
30

## Slide 39
Liste de protocoles AAA
TACACS+
RADIUS
Kerberos
31

## Slide 40
Liste de protocoles AAA
Terminal Access Controller Access Control System
TACACS+
Kerberos
RADIUS
est un protocole d'authentification distante fournit séparé services AAA. Il est possible de utiliser TACACS+ pour l'autorisation et comptabilité alors que en utilisant un autre méthode de authentification .
TACACS server
Client
TELNET SSH
Server LDAP
(Base de donné )
32

## Slide 41
Liste de protocoles AAA
TACACS+
TACACS server
Client
TELNET/ SSH
Server LDAP
(Base de donné )
Kerberos
RADIUS
33

## Slide 42
Liste de protocoles AAA
TACACS+
TACACS+ server
Client
TELNET/ SSH
Server LDAP
(Base de donné )
Kerberos
RADIUS
34

## Slide 43
Liste de protocoles AAA
TACACS+
Kerberos
RADIUS
TACACS server
Client
TELNET SSH
Server LDAP
(Base de donné )
35
Notes: Kerberos est un protocole d'authentification AAA réseau

## Slide 44
Liste de protocoles AAA
Repose sur un mécanisme de clés secrètes (chiffrement symétrique) et l'utilisation de tickets TGS, et non de mots de passe en clair,
AS
TGS
TS
TGT
TACACS+
Kerberos
RADIUS
36
Notes: évitant ainsi le risque d'interception frauduleuse des mots de passe des utilisateurs.

## Slide 45
Ticket Granting Service
Ticket d’accès au
service demandé
Authentication Service
Ticket d’accès au TGS
Liste de protocoles AAA
AS (Authentication Service)
TGS : (Ticket Granting Service)
TGT: Ticket d’accès au TGS.
TS: Ticket d’accès au service demandé.
AS
TGS
TS
TGT
TACACS+
Kerberos
RADIUS
37
Notes: KERBEROS utilise un système de ticket pour réaliser l’authentification

## Slide 46
Liste de protocoles AAA
TACACS+
RADIUS
Kerberos
RADIUS est un protocole standard AAA, client/serveur destiné à permettre à des serveurs d'accès de communiquer avec une base de d’identification centralisée regroupant en un point l'ensemble des utilisateurs distants.
Remote Authentication Dial-In User Service
Prédilection des fournisseurs d’accès à internet il est relativement standard et propose des fonctionnalités de comptabilité permettant aux FAI de facturer précisément leurs clients.
38

## Slide 47
Liste de protocoles AAA
TACACS+
RADIUS
Kerberos
Remote Authentication Dial-In User Service
Prédilection des fournisseurs d’accès à internet il est relativement standard et propose des fonctionnalités de comptabilité permettant aux FAI de facturer précisément leurs clients.
RADIUS est un protocole standard AAA, client/serveur destiné à permettre à des serveurs d'accès de communiquer avec une base de données centralisée regroupant en un point l'ensemble des utilisateurs distants.
V
S
39

## Slide 48
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Kerberos
RADIUS est un protocole standard AAA, client/serveur destiné à permettre à des serveurs d'accès de communiquer avec une base de données centralisée regroupant en un point l'ensemble des utilisateurs distants.
TACACS+
V
S
40

## Slide 49
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Combine authentification et autorisation et sépare la comptabilité | Sépare les 3 éléments de AAA, ce qui en fait plus flexible.
Mot de passe crypté. | Paquet entier crypté (user&pass).
Chaque périphérique réseau contienne paramétrage des autorisations. | Gestion centralisée des autorisations configuration
No command logging. | Full command logging.
Transport Protocol UDP | Transport Protocol TCP
Conçu pour les abonnés AAA | Conçu pour l'administrateur AAA
Challenge et réponse unidirectionnels du Serveur de sécurité RADIUS au client RADIUS | Challenge et réponse bidirectionnels tels qu'utilisés dans protocole CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol )
V
S
TACACS+
Fonctionnement du protocole RADIUS :
41

## Slide 50
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Fonctionnement du protocole RADIUS :
(Annuaire LDAP ,Base de données SQL…)
RADIUS server
Base d’identification
42

## Slide 51
Liste de protocoles AAA
RADIUS
1
(Client RADIUS)
NAS
Client (Utilisateur)
(Network Access service)
(Annuaire LDAP ,Base de données SQL…)
RADIUS server
Base d’identification
43

## Slide 52
Liste de protocoles AAA
RADIUS
1
(Client RADIUS)
Fonctionnement du protocole RADIUS :
RADIUS server
NAS
Client (Utilisateur)
(Network Access server)
44

## Slide 53
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Fonctionnement du protocole RADIUS :
1
2
NAS
Client (Utilisateur)
(Client RADIUS)
RADIUS server
Base d’identification
(Annuaire LDAP
Base de données SQL…)
45

## Slide 54
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Fonctionnement du protocole RADIUS :
3
1
2
NAS
Client (Utilisateur)
(Client RADIUS)
RADIUS server
(Annuaire LDAP
Base de données SQL…)
Base d’identification
45

## Slide 55
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Fonctionnement du protocole RADIUS :
1
2
NAS
Client (Utilisateur)
(Client RADIUS)
RADIUS server
Base d’identification
4
3
Méthode d’authentification | Type D’EAP
Nom d’utilisateur/mot de passe | EAP-MDS
Certificat | EAP-TLS
Nom d’utilisateur/mot de passe et certificat | EAP-PEAP EAP-TTLS
45

## Slide 56
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Fonctionnement du protocole RADIUS :
1
2
NAS
Client (Utilisateur)
(Client RADIUS)
RADIUS server
Base d’identification
4
3
Méthode d’authentification | Type D’EAP
Nom d’utilisateur/mot de passe | EAP-MDS
Certificat | EAP-TLS
Nom d’utilisateur/mot de passe et certificat | EAP-PEAP EAP-TTLS
45

## Slide 57
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Fonctionnement du protocole RADIUS :
1
2
NAS
Client (Utilisateur)
(Client RADIUS)
RADIUS server
Base d’identification
4
3
Méthode d’authentification | Type D’EAP
Nom d’utilisateur/mot de passe | EAP-MDS
Certificat | EAP-TLS
Nom d’utilisateur/mot de passe et certificat | EAP-PEAP EAP-TTLS
45

## Slide 58
RADIUS server
A
A
A
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Services Réseau
46
Notes: RADIUS peut aussi jouer le rôle du proxy càd transmettre les requêtes du client à d’autres serveurs RADIUS…….

## Slide 59
RADIUS server
A
A
A
Authentication
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Services Réseau
46
Notes: RADIUS peut aussi jouer le rôle du proxy càd transmettre les requêtes du client à d’autres serveurs RADIUS…….

## Slide 60
Authentication
RADIUS server
A
A
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Services Réseau
>_
46

## Slide 61
RADIUS server
Authentication
Autorisation
>_
A
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Services Réseau
46
Notes: RADIUS peut aussi jouer le rôle du proxy càd transmettre les requêtes du client à d’autres serveurs RADIUS…….

## Slide 62
RADIUS server
Authentication
Autorisation
Accounting
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Services Réseau
ACCEPT
REJECT
CHALLENGE
CHANGE PASSWORD
46

## Slide 63
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Le serveur RADIUS retourne ainsi une des quatre réponses suivantes :
ACCEPT
REJECT
CHALLENGE
CHANGE PASSWORD
l’identification a réussi.
47

## Slide 64
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Le serveur RADIUS retourne ainsi une des quatre réponses suivantes :
ACCEPT
REJECT
CHALLENGE
CHANGE PASSWORD
identification a réussi.
identification a échoué.
47

## Slide 65
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Le serveur RADIUS retourne ainsi une des quatre réponses suivantes :
identification a échoué.
ACCEPT
CHALLENGE
CHANGE PASSWORD
REJECT
47

## Slide 66
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Le serveur RADIUS retourne ainsi une des quatre réponses suivantes :
le serveur RADIUS souhaite des informations supplémentaires de la part de l’utilisateur et propose un « défi ».
ACCEPT
REJECT
CHANGE PASSWORD
CHALLENGE
CHANGE PASSWORD
47

## Slide 67
Liste de protocoles AAA
RADIUS
Le serveur RADIUS retourne ainsi une des quatre réponses suivantes :
où le serveur RADIUS demande à l’utilisateur un nouveau mot de passe.
ACCEPT
REJECT
CHALLENGE
CHANGE PASSWORD
RADIUS-Proxy :
.
.
.
.
.
.
Client (Utilisateur)
RADIUS server
RADIUS server
RADIUS server
47

## Slide 68
Liste de protocoles AAA
RADIUS
RADIUS-Proxy :
.
.
.
.
.
.
Client (Utilisateur)
RADIUS server
RADIUS server
RADIUS server
Configuration de AAA, Réglage AAA sur un moyen de conexion.
Mise en place du modéle AAA sous GNS3
48
Notes: RADIUS peut aussi jouer le rôle du proxy càd transmettre les requêtes du client à d’autres serveurs RADIUS…….

## Slide 69: Mise en place du modéle AAA sous GNS3 05
Configuration de AAA, Réglage AAA sur un moyen de conexion.
  Topologie :
49

## Slide 70
Mise en place du modéle AAA
  Topologie sous GNS3 :
50

## Slide 71
Mise en place du modéle AAA
Configuration de AAA :
Configuration de routeur :
IP d’interface de routeur
Créé utilisateur et mot de pass (back-up) si AAA pas disponible
51
Notes: En gns3 en utilise l’iditeur de text nano
Ce command pour modifier configurer l’ip address de serveur AAA

## Slide 72
Mise en place du modéle AAA
Configuration de routeur :
IP d’interface de routeur
Créé utilisateur et mot de pass (back-up) si AAA pas disponible
Spéfications d’IP addresse de serveur AAA (RADIUS) et les ports de l’authentication et l’accounting
Céation d’un group AAA ,pour regrouper des hôtes de serveur existants.
52
Notes: Donné un address ip pour le routeur
Et configurer un utilisateur et mot de pass

## Slide 73
Mise en place du modéle AAA
Configuration de routeur avec le serveur RADIUS :
Spéfications d’IP addresse de serveur AAA (RADIUS) et les ports de l’authentication et l’accounting
Céation d’un group AAA ,pour regrouper des hôtes de serveur existants.
Enable authentification login
Nom de notre serveur RADIUS
53
Notes: Maintenant la configuration de routeur avec le serveu aaa

## Slide 74
Mise en place du modéle AAA
Configuration de routeur avec le serveur RADIUS :
Nom de notre serveur RADIUS
Enable authentification login
Quand je commande telnet à le routeur
RADIUS users :
54
Notes: Donne un nom de notre serveur radius
Et

## Slide 75
Mise en place du modéle AAA
Configuration de routeur avec le serveur RADIUS :
Quand je commande telnet au routeur
RADIUS users :
Nom de notre serveur RADIUS
Enable authentification login
55
Notes: Demande moi un utilisateur et mot de pass
L’utilisateurs de se server radius c’est masterstri et bob et on peut ajouter d’autre utilisateur

## Slide 76
Mise en place du modéle AAA
Configuration de routeur avec le serveur RADIUS :
Succès de l’accès à partir de l’utilisateur configurer au serveur RADIUS (masterstri).
Si le serveur RADIUS disponible(UP), Ne pouvons pas accéder au routeur à partir de l’utilisateur configurer au routeur (pootin) .
56

## Slide 77
Mise en place du modéle AAA
Configuration de routeur avec le serveur RADIUS :
Si le serveur RADIUS disponible(UP), ne pouvons pas accéder au routeur à partir de l’utilisateur configurer au routeur (pootin) .
Fermé le serveur AAA (RADIUS) :
Si le serveur RADIUS pas disponible(down), nous pouvons accéder au routeur à partir de l’utilisateur configurer au routeur (pootin) .
57

## Slide 78
Mise en place du modéle AAA
Configuration de routeur avec le serveur RADIUS :
Fermé le serveur AAA (RADIUS) :
Si le serveur RADIUS pas disponible(down), nous pouvons accéder au routeur à partir de l’utilisateur configurer au routeur (pootin) .
58

## Slide 79: FIN…
Fermé le serveur AAA (RADIUS) :
Si le serveur RADIUS pas disponible(down), nous pouvons accéder au routeur à partir de l’utilisateur configurer au routeur (pootin) .
Merci pour votre attention
Notes: Le protocole AAA est un élément puissant de sécurité informatique, offrant des mécanismes d'authentification solides, de gestion des autorisations et de comptabilité des activités. Il contrôle l'accès aux systèmes et aux ressources, limite les risques de compromission et détecte les comportements suspects. En l'intégrant à d'autres systèmes, il permet une gestion centralisée des identités et des autorisations, renforçant ainsi la sécurité du réseau. En résumé, le protocole AAA est essentiel pour assurer la sécurité des systèmes et la protection des informations sensibles.

## Slide 80: Merci pour votre attention